木 材 組 織 與 鑑 定 實 習 三

針闊葉材之判別

目的: 學習如何判別珍闊葉樹材

材料與設備: 各樹種之小形木塊, 美工刀,放大鏡(20X;50x)

放大鏡20x,50x        新型解剖顯微鏡 : 可連接電腦並直接擷取影像檔儲存

方法:

1.將木塊之橫切面以美工刀切取一個平滑面

2.以放大鏡觀察其切面

3. 依針闊葉材之特徵分辨之

原則: 1.通常針葉材無管孔,木質線細小

2.闊葉材具管孔, 木質線大小各樹種間變異大(可從單列至多列)

木材橫切面圖例A

木材橫切面圖例B

木材橫切面圖例C

木材橫切面圖例D